## Slide 1: BPFに関する pkttoolsとlibpcapの 実装の調査

## Slide 2: 調査内容
BPFを使用したL２インターフェースのディスクリプタ生成からパケット受信の処理の実装方法を確認
pkttools,libpcap共に同じような実装だった
libpcapの方が複雑で嫌だった。（変数名がbpとかccとかepとか）
c言語で実装されていたので、c++に書き直す

## Slide 3: 実装方針
int型のディスクリプタをラップした構造体を用意して、その中にもバッファのポインタを用意。
ディスクリプタをopenするタイミングでbufferをmalloc（）で確保して、read（）の引数にはそいつを渡す。
buffer sizeはioctlでカーネルの設定を調べてそれにあったサイズを指定する。

## Slide 4: 実装内容
class bpf_fd {
int fd;
uint8_t* buffer;
size_t buffersize;
uint8_t* buffer_pointer;
};
こんなかんじのクラスを作る

## Slide 5: ディスクリプタを確保する作業
クラスのインスタンスを生成。
open()でfdを確保
ioctl()でbuffersizeを取得
malloc(buffersize)でbufferを確保

## Slide 6: パケットを受信する作業
if buffer_point == NULL
read(buffer, buffersize)
buffer_point = buffer
else
buffer_pointからパケットを一つコピー
buffer_pointを更新
if buffer_point-buffer >= buffersize
buffer_pont = NULL

## Slide 7: メモ
pkttoolsの実装はすこし未完成なかんじが。。。
ラップしたread()の引数のバッファ長があまりにも小さい場合の処理を実装の時に注意する。

## Slide 8: 参考資料
libpcap
  pcap-bpf.*
pkttools
  bpf.*
man bpf